1МВТ-Траверсы линейные (1 точка)*

Центральные элементы

А                                             Б                           В                                    Г

Проушина             Проушина – Балансир       Проушина – Скоба        Проушина Осевая

Концевые элементы

Звено продольное (1)             Скоба поперечная (3)         Крюк продольный (5)       Проушина продольная (7)

Звено поперечное (2)          Крюк поворотный (4)            Крюк поперечный (6)    Проушина поперечная (8)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 1МВТ8 В/20-10/5 – Траверса линейная (1 точка)

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 8 – тип концевого элемента (проушина поперечная); В – тип центрального элемента (Проушина – Скоба); 20 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (20т); 10 – грузоподъемность траверсы в тоннах (10т); 5 – длина траверсы в метрах (5м).

- Линейные траверсы предназначены для подъема и перемещения грузов различного характера при помощи концевых элементов или грузозахватных приспособлений;

- Траверса может быть изготовлена в одном из указанных выше вариантов концевых и центральных элементов;

- По желанию заказчика траверса может быть дополнительно укомплектована требуемыми СГП;

* - крепление траверсы осуществляется за центральный элемент;

** - длина траверсы берется по крайним точкам крепления (концевым элементам) в метрах.

1МВТ

Типовая линейная траверса с подъёмом за центр может быть использована для работы с широким перечнем грузов. Непосредственно навешивается на крюк грузоподъёмного механизма. Эта грузовая траверса обеспечивает минимальные требования к высоте подъёма, однако необходимо производить центровку груза, чтобы исключить его перевешивание на одну сторону при подъёме траверсы.

| Маркировка траверсы | Грузопо- дьемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е |
|  |  |  |  |  | В | Г | Д |  |
| 1МВТ4 А-1,6/2,0 | 1600 | 55 | 2000 | 430 | 120х180х20 | 30 |
| 1МВТ4 А-1,6/4,0 |  | 130 | 4000 | 470 |  |  |
| 1МВТ4 А-1,6/6,0 |  | 225 | 6000 | 490 |  |  |
| 1МВТ4 А-1,6/8,0 |  | 340 | 8000 | 510 |  |  |
| 1МВТ4 А-1,6/10,0 |  | 480 | 10000 | 530 |  |  |
| 1МВТ4 А-2,0/2,0 | 2500 | 65 | 2000 | 450 | 120х180х20 | 38 |
| 1МВТ4 А-2,0/4,0 |  | 160 | 4000 | 500 |  |  |
| 1МВТ4 А-2,0/6,0 |  | 280 | 6000 | 540 |  |  |
| 1МВТ4 А-2,0/8,0 |  | 430 | 8000 | 570 |  |  |
| 1МВТ4 А-2,0/10,0 |  | 600 | 10000 | 600 |  |  |
| 1МВТ4 А-4,0/2,0 | 4000 | 80 | 2000 | 510 | 150х230х30 | 45 |
| 1МВТ4 А-4,0/4,0 |  | 210 | 4000 | 580 |  |  |
| 1МВТ4 А-4,0/6,0 |  | 375 | 6000 | 640 |  |  |
| 1МВТ4 А-4,0/8,0 |  | 590 | 8000 | 700 |  |  |
| 1МВТ4 А-4,0/10,0 |  | 800 | 10000 | 730 |  |  |
| 1МВТ4 А-6,0/2,0 | 6000 | 130 | 2000 | 670 | 150х230х40 | 58 |
| 1МВТ4 А-6,0/4,0 |  | 290 | 4000 | 760 |  |  |
| 1МВТ4 А-6,0/6,0 |  | 520 | 6000 | 830 |  |  |
| 1МВТ4 А-6,0/8,0 |  | 800 | 8000 | 900 |  |  |
| 1МВТ4 А-6,0/10,0 |  | 1050 | 10000 | 960 |  |  |
| 1МВТ4 А-8,0/2,0 | 8000 | 170 | 2000 | 800 | 150х230х40 | 65 |
| 1МВТ4 А-8,0/4,0 |  | 380 | 4000 | 910 |  |  |
| 1МВТ4 А-8,0/6,0 |  | 640 | 6000 | 980 |  |  |
| 1МВТ4 А-10,0/2,0 | 10000 | 190 | 2000 | 830 | 220х350х40 | 75 |
| 1МВТ4 А-10,0/4,0 |  | 400 | 4000 | 940 |  |  |
| 1МВТ4 А-10,0/6,0 |  | 690 | 6000 | 1020 |  |  |
| 1МВТ4 А-15,0/2,0 | 15000 | 245 | 2000 | 935 | 220х350х40 | 100 |
| 1МВТ4 А-15,0/3,0 |  | 400 | 3000 | 1010 |  |  |
| 1МВТ4 А-15,0/4,0 |  | 545 | 4000 | 1065 |  |  |
| 1МВТ4 А-20,0/2,0 | 20000 | 320 | 2000 | 980 | 220х350х50 | 115 |
| 1МВТ4 А-20,0/2,5 |  | 380 | 2500 | 1010 |  |  |
| 1МВТ4 А-20,0/3,0 |  | 450 | 3000 | 1040 |  |  |
| 1МВТ4 А-26,0/1,5 | 26000 | 300 | 1500 | 960 | 260х400х50 | 130 |
| 1МВТ4 А-26,0/2,0 |  | 370 | 2000 | 1015 |  |  |
| 1МВТ4 А-26,0/3,0 |  | 515 | 3000 | 1065 |  |  |
| 1МВТ4 А-32,0/1,5 | 32000 | 380 | 1500 | 1000 | 260х400х50 | 145 |
| 1МВТ4 А-32,0/2,0 |  | 465 | 2000 | 1065 |  |  |
| 1МВТ4 А-32,0/3,0 |  | 530 | 3000 | 1065 |  |  |

2МВТ-Траверсы линейные (2 точки)*

Типовые исполнения траверс

Тип А                                           Тип Б                                           Тип В

Концевые элементы

Звено продольное (1)           Скоба продольная (3)            Крюк продольный (5)            Проушина продольная (7)

Звено поперечное (2)           Крюк поворотный (4)            Крюк поперечный (6)             Проушина поперечная (8)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 2МВТ1 А/25-20/4 – Траверса линейная (2 точки)

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 1 – тип концевого элемента (звено продольное); А – типовое исполнение траверсы (Тип А); 25 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (25т); 20 – грузоподъемность траверсы в тоннах (20т); 4 – длина траверсы в метрах (4м).

- Линейные траверсы предназначены для подъема и перемещения грузов различного характера при помощи концевых элементов или грузозахватных приспособлений;

- Схема строповки за «две точки» (2МВТ) позволяет при больших грузоподъемностях получать меньшую массу траверсы по сравнению со схемой строповки за «одну точку» (1МВТ);

- Траверса может быть изготовлена в одном из указанных выше вариантов концевых и центральных элементов;

- По желанию заказчика траверса может быть дополнительно укомплектована требуемыми СГП;

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

- * - строповка осуществляется за крайние элементы траверсы;

** - длина траверсы берется по крайним точкам крепления (концевым элементам) в метрах

2МВТ (Тип Б)

Типовая линейная траверса с подъёмом за края (Тип Б) может быть использована для работы с широким перечнем грузов. Навешивается на крюк грузоподъёмного механизма через переходное звено. Эта грузовая траверса обеспечивает минимальные требования к массе, но при этом у нее значительно увеличивается высота по сравнению с 1МВТ.

| Маркировка траверсы | Грузопо- дьемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка Е |
|  |  |  |  |  | Г | Д | Ж |  |
| 2МВТ4 Б-1,6/2,0 | 1600 | 33 | 2000 | 1430 | 20х56х100 | 30 |
| 2МВТ4 Б-1,6/4,0 |  | 78 | 4000 | 2470 |  |  |
| 2МВТ4 Б-1,6/6,0 |  | 135 | 6000 | 3490 |  |  |
| 2МВТ4 Б-1,6/8,0 |  | 204 | 8000 | 4510 |  |  |
| 2МВТ4 Б-1,6/10,0 |  | 288 | 10000 | 5530 |  |  |
| 2МВТ4 Б-2,0/2,0 | 2500 | 39 | 2000 | 1450 | 25х70х130 | 38 |
| 2МВТ4 Б-2,0/4,0 |  | 96 | 4000 | 2500 |  |  |
| 2МВТ4 Б-2,0/6,0 |  | 168 | 6000 | 3540 |  |  |
| 2МВТ4 Б-2,0/8,0 |  | 258 | 8000 | 4570 |  |  |
| 2МВТ4 Б-2,0/10,0 |  | 360 | 10000 | 5600 |  |  |
| 2МВТ4 Б-4,0/2,0 | 4000 | 48 | 2000 | 1510 | 32х90х150 | 45 |
| 2МВТ4 Б-4,0/4,0 |  | 126 | 4000 | 2580 |  |  |
| 2МВТ4 Б-4,0/6,0 |  | 225 | 6000 | 3640 |  |  |
| 2МВТ4 Б-4,0/8,0 |  | 354 | 8000 | 4700 |  |  |
| 2МВТ4 Б-4,0/10,0 |  | 480 | 10000 | 5730 |  |  |
| 2МВТ4 Б-6,0/2,0 | 6000 | 78 | 2000 | 1670 | 40х110х190 | 58 |
| 2МВТ4 Б-6,0/4,0 |  | 174 | 4000 | 2760 |  |  |
| 2МВТ4 Б-6,0/6,0 |  | 312 | 6000 | 3830 |  |  |
| 2МВТ4 Б-6,0/8,0 |  | 480 | 8000 | 4900 |  |  |
| 2МВТ4 Б-6,0/10,0 |  | 630 | 10000 | 5960 |  |  |
| 2МВТ4 Б-8,0/2,0 | 8000 | 102 | 2000 | 1800 | 45х120х210 | 65 |
| 2МВТ4 Б-8,0/4,0 |  | 228 | 4000 | 2910 |  |  |
| 2МВТ4 Б-8,0/6,0 |  | 384 | 6000 | 3980 |  |  |
| 2МВТ4 Б-10,0/2,0 | 10000 | 114 | 2000 | 1830 | 50х140х230 | 75 |
| 2МВТ4 Б-10,0/4,0 |  | 240 | 4000 | 2940 |  |  |
| 2МВТ4 Б-10,0/6,0 |  | 414 | 6000 | 4020 |  |  |
| 2МВТ4 Б-15,0/2,0 | 15000 | 147 | 2000 | 1935 | 65х200х290 | 100 |
| 2МВТ4 Б-15,0/3,0 |  | 240 | 3000 | 2510 |  |  |
| 2МВТ4 Б-15,0/4,0 |  | 327 | 4000 | 3065 |  |  |
| 2МВТ4 Б-20,0/1,5 | 20000 | 150 | 1500 | 1670 | 72х220х320 | 115 |
| 2МВТ4 Б-20,0/2,5 |  | 228 | 2500 | 2260 |  |  |
| 2МВТ4 Б-20,0/3,0 |  | 270 | 3000 | 2540 |  |  |
| 2МВТ4 Б-26,0/1,5 | 26000 | 180 | 1500 | 1710 | 80х240х350 | 130 |
| 2МВТ4 Б-26,0/2,0 |  | 270 | 2500 | 2295 |  |  |
| 2МВТ4 Б-26,0/3,0 |  | 309 | 3000 | 2565 |  |  |
| 2МВТ4 Б-32,0/1,5 | 32000 | 228 | 1500 | 1750 | 90х240х380 | 145 |
| 2МВТ4 Б-32,0/2,0 |  | 279 | 2500 | 2315 |  |  |
| 2МВТ4 Б-32,0/3,0 |  | 318 | 3000 | 2315 |  |  |

2МВТ (Тип В)

Траверса 2МВТ (Тип В) предназначена для подъема

и перемещения двумя кранами одновременно , что

увеличивает ее грузоподъемность. Крюк с вертлюгом

в основании траверсы позволяет поворачивать груз

для более удобного складирования.

| Маркировка траверсы | Грузопо- дьемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка Е |
|  |  |  |  |  | Г | Д | Ж |  |
| 2МВТ4 В-1,6/2,0 | 1600 | 55 | 2000 | 430 | 20х56х100 | 30 |
| 2МВТ4 В-1,6/4,0 |  | 130 | 4000 | 470 |  |  |
| 2МВТ4 В-1,6/6,0 |  | 225 | 6000 | 490 |  |  |
| 2МВТ4 В-1,6/8,0 |  | 340 | 8000 | 510 |  |  |
| 2МВТ4 В-1,6/10,0 |  | 480 | 10000 | 530 |  |  |
| 2МВТ4 В-2,0/2,0 | 2500 | 65 | 2000 | 450 | 25х70х130 | 38 |
| 2МВТ4 В-2,0/4,0 |  | 160 | 4000 | 500 |  |  |
| 2МВТ4 В-2,0/6,0 |  | 280 | 6000 | 540 |  |  |
| 2МВТ4 В-2,0/8,0 |  | 430 | 8000 | 570 |  |  |
| 2МВТ4 В-2,0/10,0 |  | 600 | 10000 | 600 |  |  |
| 2МВТ4 В-4,0/2,0 | 4000 | 80 | 2000 | 510 | 32х90х150 | 45 |
| 2МВТ4 В-4,0/4,0 |  | 210 | 4000 | 580 |  |  |
| 2МВТ4 В-4,0/6,0 |  | 375 | 6000 | 640 |  |  |
| 2МВТ4 В-4,0/8,0 |  | 590 | 8000 | 700 |  |  |
| 2МВТ4 В-4,0/10,0 |  | 800 | 10000 | 730 |  |  |
| 2МВТ4 В-6,0/2,0 | 6000 | 130 | 2000 | 670 | 40х110х190 | 58 |
| 2МВТ4 В-6,0/4,0 |  | 290 | 4000 | 760 |  |  |
| 2МВТ4 В-6,0/6,0 |  | 520 | 6000 | 830 |  |  |
| 2МВТ4 В-6,0/8,0 |  | 800 | 8000 | 900 |  |  |
| 2МВТ4 В-6,0/10,0 |  | 1050 | 10000 | 960 |  |  |
| 2МВТ4 В-8,0/2,0 | 8000 | 170 | 2000 | 800 | 40х120х210 | 65 |
| 2МВТ4 В-8,0/4,0 |  | 380 | 4000 | 910 |  |  |
| 2МВТ4 В-8,0/6,0 |  | 640 | 6000 | 980 |  |  |
| 2МВТ4 В-10,0/2,0 | 10000 | 190 | 2000 | 830 | 45х140х230 | 75 |
| 2МВТ4 В-10,0/4,0 |  | 400 | 4000 | 940 |  |  |
| 2МВТ4 В-10,0/6,0 |  | 690 | 6000 | 1020 |  |  |
| 2МВТ4 В-15,0/2,0 | 15000 | 245 | 2000 | 935 | 50х200х290 | 100 |
| 2МВТ4 В-15,0/3,0 |  | 400 | 3000 | 1010 |  |  |
| 2МВТ4 В-15,0/4,0 |  | 545 | 4000 | 1065 |  |  |
| 2МВТ4 В-20,0/1,5 | 20000 | 320 | 2000 | 980 | 50х220х320 | 115 |
| 2МВТ4 В-20,0/2,5 |  | 380 | 2500 | 1010 |  |  |
| 2МВТ4 В-20,0/3,0 |  | 450 | 3000 | 1040 |  |  |
| 2МВТ4 В-26,0/1,5 | 26000 | 300 | 1500 | 960 | 60х240х350 | 130 |
| 2МВТ4 В-26,0/2,0 |  | 370 | 2000 | 1015 |  |  |
| 2МВТ4 В-26,0/3,0 |  | 515 | 3000 | 1065 |  |  |
| 2МВТ4 В-32,0/1,5 | 32000 | 380 | 1500 | 1000 | 60х240х380 | 145 |
| 2МВТ4 В-32,0/2,0 |  | 465 | 2000 | 1065 |  |  |
| 2МВТ4 В-32,0/3,0 |  | 530 | 3000 | 1065 |  |  |

3МВТ-Траверсы трубные

- Трубная траверса предназначена для подъема и перемещения грузов различного характера грузозахватными приспособлениями (в основном ГЗП являются текстильные стропы);

- Траверса комплектуется тремя видами строп: цепными, канатными либо текстильными (ленточными или круглопрядными);

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 3МВТ1/20-10/5 – Траверса трубная

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 1 – исполнение траверсы (не разборная) 20 – грузоподъемность используемого  крана  в  тоннах (20т); 10 – грузоподъемность траверсы в тоннах (10т); 5 – длина траверсы в метрах (5м).

Траверсы трубные разборные

Преимущества разборных траверс перед обычными:

- Разборная структура позволяет, при заданной грузоподъемности, иметь различную длину траверсы, что делает ее универсальной для грузов различной длины. Изменение длины происходит посредством замены «Удлинительного сегмента 2».

- Разборная структура позволяет снизить затраты на перевозку. При длине траверсы 11 метров, наибольший сегмент будет иметь длину не более 4 метров.

Структурный состав траверсы:

1. Концевой сегмент

2. Удлинительный сегмент

3. Основной сегмент

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 3МВТ2/20-10/5 – Траверса трубнаяМВТ – «Майна-Вира» траверсы; 2 – исполнение траверсы (разборная) 20 – грузоподъемность используемого  крана  в  тоннах (20т); 10 – грузоподъемность траверсы в тоннах (10т); 5 – длина траверсы в метрах (5м).

3МВТ1

Трубная траверса предназначена для подъема и перемещения грузов различного характера грузозахватными

приспособлениями (в основном ГЗП являются текстильные стропы). Навешивается на крюк грузоподъёмного механизма через переходное звено. Эта грузовая траверса обеспечивает минимальные требования к массе, но при этом у нее значительно увеличивается высота по сравнению с 1МВТ.

| Маркировка траверсы | Грузопо- дьемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев скобы Е |
|  |  |  |  |  | В | Г | Д |  |
| 3МВТ1-1,6/2,0 | 1600 | 27 | 2000 | 1430 | 100х20х56 | 20 |
| 3МВТ1-1,6/4,0 |  | 63 | 4000 | 2470 |  |  |
| 3МВТ1-1,6/6,0 |  | 115 | 6000 | 3490 |  |  |
| 3МВТ1-1,6/8,0 |  | 185 | 8000 | 4510 |  |  |
| 3МВТ1-1,6/10,0 |  | 205 | 10000 | 5530 |  |  |
| 3МВТ1-2,0/2,0 | 2500 | 39 | 2000 | 1450 | 130х80х28 | 30 |
| 3МВТ1-2,0/4,0 |  | 96 | 4000 | 2500 |  |  |
| 3МВТ1-2,0/6,0 |  | 138 | 6000 | 3540 |  |  |
| 3МВТ1-2,0/8,0 |  | 228 | 8000 | 4570 |  |  |
| 3МВТ1-2,0/10,0 |  | 320 | 10000 | 5600 |  |  |
| 3МВТ1-4,0/2,0 | 4000 | 38 | 2000 | 1510 | 150х90х32 | 32 |
| 3МВТ1-4,0/4,0 |  | 116 | 4000 | 2580 |  |  |
| 3МВТ1-4,0/6,0 |  | 220 | 6000 | 3640 |  |  |
| 3МВТ1-4,0/8,0 |  | 314 | 8000 | 4700 |  |  |
| 3МВТ1-4,0/10,0 |  | 420 | 10000 | 5730 |  |  |
| 3МВТ1-6,0/2,0 | 6000 | 68 | 2000 | 1670 | 190х110х40 | 40 |
| 3МВТ1-6,0/4,0 |  | 144 | 4000 | 2760 |  |  |
| 3МВТ1-6,0/6,0 |  | 280 | 6000 | 3830 |  |  |
| 3МВТ1-6,0/8,0 |  | 430 | 8000 | 4900 |  |  |
| 3МВТ1-6,0/10,0 |  | 594 | 10000 | 5960 |  |  |
| 3МВТ1-8,0/2,0 | 8000 | 91 | 2000 | 1800 | 210х120х45 | 40 |
| 3МВТ1-8,0/4,0 |  | 208 | 4000 | 2910 |  |  |
| 3МВТ1-8,0/6,0 |  | 324 | 6000 | 3980 |  |  |
| 3МВТ1-10,0/2,0 | 10000 | 102 | 2000 | 1830 | 230х140х50 | 60 |
| 3МВТ1-10,0/4,0 |  | 200 | 4000 | 2940 |  |  |
| 3МВТ1-10,0/6,0 |  | 375 | 6000 | 4020 |  |  |
| 3МВТ1-15,0/2,0 | 15000 | 127 | 2000 | 1935 | 290х200х65 | 65 |
| 3МВТ1-15,0/3,0 |  | 202 | 3000 | 2510 |  |  |
| 3МВТ1-15,0/4,0 |  | 295 | 4000 | 3065 |  |  |
| 3МВТ1-20,0/1,5 | 20000 | 130 | 1500 | 1670 | 320х220х72 | 85 |
| 3МВТ1-20,0/2,5 |  | 200 | 2500 | 2260 |  |  |
| 3МВТ1-20,0/3,0 |  | 225 | 3000 | 2540 |  |  |
| 3МВТ1-26,0/1,5 | 26000 | 160 | 1500 | 1710 | 350х240х80 | 95 |
| 3МВТ1-26,0/2,0 |  | 230 | 2500 | 2295 |  |  |
| 3МВТ1-26,0/3,0 |  | 268 | 3000 | 2565 |  |  |
| 3МВТ1-32,0/1,5 | 32000 | 208 | 1500 | 1750 | 380х240х90 | 105 |
| 3МВТ1-32,0/2,0 |  | 219 | 2500 | 2315 |  |  |
| 3МВТ1-32,0/3,0 |  | 258 | 3000 | 2315 |  |  |

3МВТ2

Трубная траверса предназначена для подъема и перемещения грузов различного характера грузозахватными приспособлениями (в основном ГЗП являются текстильные стропы). Разборная структура позволяет, при заданной грузоподъемности, иметь различную длину траверсы, что делает ее универсальной для грузов различной длины. Изменение длины происходит посредством замены «Удлинительного сегмента 2».

| Маркировка траверсы | Грузопо- дьемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев скобы Е | Длина сегментов |
|  |  |  |  |  | В | Г | Д |  | З (max) | И (max) |
| 3МВТ2-1,6/2,0 | 1600 | 27 | 2000 | 1430 | 100х20х56 | 20 | - | 1600 |
| 3МВТ2-1,6/4,0 |  | 63 | 4000 | 2470 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-1,6/6,0 |  | 115 | 6000 | 3490 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-1,6/8,0 |  | 185 | 8000 | 4510 |  |  | 4000 | 2000 |
| 3МВТ2-1,6/10,0 |  | 205 | 10000 | 5530 |  |  | 5000 | 3000 |
| 3МВТ2-2,0/2,0 | 2500 | 39 | 2000 | 1450 | 130х80х28 | 30 | - | 1600 |
| 3МВТ2-2,0/4,0 |  | 96 | 4000 | 2500 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-2,0/6,0 |  | 138 | 6000 | 3540 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-2,0/8,0 |  | 228 | 8000 | 4570 |  |  | 4000 | 2000 |
| 3МВТ2-2,0/10,0 |  | 320 | 10000 | 5600 |  |  | 5000 | 3000 |
| 3МВТ2-4,0/2,0 | 4000 | 38 | 2000 | 1510 | 150х90х32 | 32 | - | 1600 |
| 3МВТ2-4,0/4,0 |  | 116 | 4000 | 2580 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-4,0/6,0 |  | 220 | 6000 | 3640 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-4,0/8,0 |  | 314 | 8000 | 4700 |  |  | 4000 | 2000 |
| 3МВТ2-4,0/10,0 |  | 420 | 10000 | 5730 |  |  | 5000 | 3000 |
| 3МВТ2-6,0/2,0 | 6000 | 68 | 2000 | 1670 | 190х110х40 | 40 | - | 1600 |
| 3МВТ2-6,0/4,0 |  | 144 | 4000 | 2760 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-6,0/6,0 |  | 280 | 6000 | 3830 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-6,0/8,0 |  | 430 | 8000 | 4900 |  |  | 4000 | 2000 |
| 3МВТ2-6,0/10,0 |  | 594 | 10000 | 5960 |  |  | 5000 | 3000 |
| 3МВТ2-8,0/2,0 | 8000 | 91 | 2000 | 1800 | 210х120х45 | 40 | - | 1600 |
| 3МВТ2-8,0/4,0 |  | 208 | 4000 | 2910 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-8,0/6,0 |  | 324 | 6000 | 3980 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-10,0/2,0 | 10000 | 102 | 2000 | 1830 | 230х140х50 | 60 | - | 1600 |
| 3МВТ2-10,0/4,0 |  | 200 | 4000 | 2940 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-10,0/6,0 |  | 375 | 6000 | 4020 |  |  | 3000 | 1500 |
| 3МВТ2-15,0/2,0 | 15000 | 127 | 2000 | 1935 | 290х200х65 | 65 | - | 1600 |
| 3МВТ2-15,0/3,0 |  | 202 | 3000 | 2510 |  |  | - | 2500 |
| 3МВТ2-15,0/4,0 |  | 295 | 4000 | 3065 |  |  | 3000 | 500 |
| 3МВТ2-20,0/1,5 | 20000 | 130 | 1500 | 1670 | 320х220х72 | 85 | - | 1200 |
| 3МВТ2-20,0/2,5 |  | 200 | 2500 | 2260 |  |  | - | 2100 |
| 3МВТ2-20,0/3,0 |  | 225 | 3000 | 2540 |  |  | - | 2500 |
| 3МВТ2-26,0/1,5 | 26000 | 160 | 1500 | 1710 | 350х240х80 | 95 | - | 1200 |
| 3МВТ2-26,0/2,0 |  | 230 | 2500 | 2295 |  |  | - | 2100 |
| 3МВТ2-26,0/3,0 |  | 268 | 3000 | 2565 |  |  | - | 2500 |
| 3МВТ2-32,0/1,5 | 32000 | 208 | 1500 | 1750 | 380х240х90 | 105 | - | 1200 |
| 3МВТ2-32,0/2,0 |  | 219 | 2500 | 2315 |  |  | - | 2100 |
| 3МВТ2-32,0/3,0 |  | 258 | 3000 | 2315 |  |  | - | 2500 |

4МВТ-Траверсы Т-образные

Центральные элементы

А                                                                                                                                Г

Б                                        В

Проушина                   Проушина – Балансир          Проушина – Скоба           Проушина Осевая

Концевые элементы

Звено продольное (1)           Скоба продольная (3)            Крюк продольный (5)            Проушина продольная (7)

Звено поперечное (2)           Крюк поворотный (4)            Крюк поперечный (6)              Ось вертикальная (8)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 4МВТ8 Б/10-5/3 (1,5) – Траверса Т-образная

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 8 – тип концевого элемента (ось вертикальная); Б – тип центрального элемента (Проушина – Балансир); 10 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (10т); 5 – грузоподъемность траверсы в тоннах (5т); 3 – длина траверсы в метрах (3м); 1,5 – ширина траверсы в метрах (1,5м).

- Траверсы Т-образные предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 3 точки, нагрузка которых распределена неравномерно;

- Траверса может быть изготовлена в одном из указанных выше вариантов концевых и центральных элементов;

- По желанию заказчика траверса может быть дополнительно укомплектована требуемыми СГП;

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

4МВТ

Траверсы Т-образные предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 3 точки, нагрузка которых распределена неравномерно. Переставное звено позволяет более точно найти центр тяжести груза для предотвращения перекосов траверсы.

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка П |
|  |  |  |  |  |  | Г | Д | К | И | Х |  |
| 4МВТ4 Б-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 45 | 1500 | 500 | 400 | 180х120х20х100 | 800 | 19 |
| 4МВТ4 Б-1,6/2,0(0,7) |  | 60 | 2000 | 700 | 430 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-1,6/3,0(1,0) |  | 90 | 3000 | 1000 | 450 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-1,6/4,0(1,2) |  | 170 | 4000 | 1200 | 470 |  | 2500 |  |
| 4МВТ4 Б-1,6/5,0(1,8) |  | 250 | 5000 | 1800 | 480 |  | 3000 |  |
| 4МВТ4 Б-2,5/1,5(0,5) | 2500 | 60 | 1500 | 500 | 420 | 180х120х20х100 | 800 | 24 |
| 4МВТ4 Б-2,5/2,0(0,7) |  | 80 | 2000 | 700 | 450 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-2,5/3,0(1,0) |  | 130 | 3000 | 1000 | 475 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-2,5/4,0(1,2) |  | 185 | 4000 | 1200 | 500 |  | 2500 |  |
| 4МВТ4 Б-2,5/5,0(1,8) |  | 270 | 5000 | 1800 | 520 |  | 3000 |  |
| 4МВТ4 Б-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 70 | 1500 | 500 | 480 | 230х150х30х120 | 800 | 28 |
| 4МВТ4 Б-4,0/2,0(0,7) |  | 100 | 2000 | 700 | 510 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-4,0/3,0(1,0) |  | 170 | 3000 | 1000 | 540 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-4,0/4,0(1,2) |  | 230 | 4000 | 1200 | 580 |  | 2500 |  |
| 4МВТ4 Б-4,0/5,0(1,8) |  | 315 | 5000 | 1800 | 610 |  | 3000 |  |
| 4МВТ4 Б-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 80 | 1500 | 500 | 640 | 230х150х40х150 | 800 | 28 |
| 4МВТ4 Б-6,0/2,0(0,7) |  | 110 | 2000 | 700 | 670 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-6,0/3,0(1,0) |  | 210 | 3000 | 1000 | 725 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-6,0/4,0(1,2) |  | 285 | 4000 | 1200 | 760 |  | 2500 |  |
| 4МВТ4 Б-6,0/5,0(1,8) |  | 385 | 5000 | 1800 | 800 |  | 3000 |  |
| 4МВТ4 Б-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 85 | 1500 | 500 | 770 | 230х150х40х150 | 800 | 33 |
| 4МВТ4 Б-8,0/2,0(0,7) |  | 115 | 2000 | 700 | 800 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-8,0/3,0(1,0) |  | 225 | 3000 | 1000 | 860 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 90 | 1500 | 500 | 795 | 350х220х50х170 | 800 | 33 |
| 4МВТ4 Б-10,0/2,0(0,7) |  | 125 | 2000 | 700 | 830 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-10,0/3,0(1,0) |  | 245 | 3000 | 1000 | 890 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-15,0/1,5(0,5) | 15000 | 115 | 1500 | 500 | 890 | 350х220х65х170 | 800 | 44 |
| 4МВТ4 Б-15,0/2,0(0,7) |  | 155 | 2000 | 700 | 935 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-15,0/3,0(1,0) |  | 400 | 3000 | 1000 | 1010 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-20,0/1,5(0,5) | 20000 | 140 | 1500 | 500 | 920 | 350х220х65х180 | 800 | 50 |
| 4МВТ4 Б-20,0/2,0(0,7) |  | 180 | 2000 | 700 | 980 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-20,0/3,0(1,0) |  | 450 | 3000 | 1000 | 1040 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-26,0/1,5(0,5) | 26000 | 155 | 1500 | 500 | 960 | 400х260х80х180 | 800 | 65 |
| 4МВТ4 Б-26,0/2,0(0,7) |  | 370 | 2000 | 700 | 1015 |  | 1500 |  |
| 4МВТ4 Б-26,0/3,0(1,0) |  | 515 | 3000 | 1000 | 1065 |  | 2000 |  |
| 4МВТ4 Б-32,0/1,0(0,4) | 32000 | 125 | 1000 | 400 | 935 | 400х260х80х190 | 600 | 75 |
| 4МВТ4 Б-32,0/1,5(0,5) |  | 380 | 1500 | 500 | 1000 |  | 800 |  |
| 4МВТ4 Б-32,0/2,0(0,7) |  | 465 | 2000 | 700 | 1065 |  | 1500 |  |

5МВТ-Траверсы Н-образные

Центральные элементы

А                                                                                                                                Г

Б                                        В

Проушина                   Проушина – Балансир          Проушина – Скоба           Проушина Осевая

Концевые элементы

Звено продольное (1)           Скоба продольная (3)            Крюк продольный (5)            Проушина продольная (7)

Звено поперечное (2)           Крюк поворотный (4)            Крюк поперечный (6)              Ось вертикальная (8)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 5МВТ8 Б/10-1/3 (1,5) – Траверса Т-образная

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 8 – тип концевого элемента (ось вертикальная); Б – тип центрального элемента (Проушина – Балансир); 10 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (10т); 1 – грузоподъемность траверсы в тоннах (1т); 3 – длина траверсы в метрах (3м); 1,5 – ширина траверсы в метрах (1,5м).

- Траверсы Н-образные предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп;

- Траверса может быть изготовлена в одном из указанных выше вариантов концевых и центральных элементов;

- По желанию заказчика траверса может быть дополнительно укомплектована требуемыми СГП;

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

5МВТ

Траверсы Н-образные предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка П |
|  |  |  |  |  |  | Г | Д | Х |  |
| 5МВТ4 Б-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 55 | 1500 | 500 | 400 | 180х120х20 | 19 |
| 5МВТ4 Б-1,6/2,0(0,7) |  | 75 | 2000 | 700 | 430 |  |  |
| 5МВТ4 Б-1,6/3,0(1,0) |  | 110 | 3000 | 1000 | 450 |  |  |
| 5МВТ4 Б-1,6/4,0(1,2) |  | 200 | 4000 | 1200 | 470 |  |  |
| 5МВТ4 Б-1,6/5,0(1,8) |  | 270 | 5000 | 1800 | 480 |  |  |
| 5МВТ4 Б-2,5/1,5(0,5) | 2500 | 70 | 1500 | 500 | 420 | 180х120х20 | 24 |
| 5МВТ4 Б-2,5/2,0(0,7) |  | 95 | 2000 | 700 | 450 |  |  |
| 5МВТ4 Б-2,5/3,0(1,0) |  | 160 | 3000 | 1000 | 475 |  |  |
| 5МВТ4 Б-2,5/4,0(1,2) |  | 225 | 4000 | 1200 | 500 |  |  |
| 5МВТ4 Б-2,5/5,0(1,8) |  | 315 | 5000 | 1800 | 520 |  |  |
| 5МВТ4 Б-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 80 | 1500 | 500 | 480 | 230х150х30 | 28 |
| 5МВТ4 Б-4,0/2,0(0,7) |  | 110 | 2000 | 700 | 510 |  |  |
| 5МВТ4 Б-4,0/3,0(1,0) |  | 200 | 3000 | 1000 | 540 |  |  |
| 5МВТ4 Б-4,0/4,0(1,2) |  | 270 | 4000 | 1200 | 580 |  |  |
| 5МВТ4 Б-4,0/5,0(1,8) |  | 370 | 5000 | 1800 | 610 |  |  |
| 5МВТ4 Б-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 95 | 1500 | 500 | 640 | 230х150х40 | 28 |
| 5МВТ4 Б-6,0/2,0(0,7) |  | 130 | 2000 | 700 | 670 |  |  |
| 5МВТ4 Б-6,0/3,0(1,0) |  | 250 | 3000 | 1000 | 725 |  |  |
| 5МВТ4 Б-6,0/4,0(1,2) |  | 340 | 4000 | 1200 | 760 |  |  |
| 5МВТ4 Б-6,0/5,0(1,8) |  | 455 | 5000 | 1800 | 800 |  |  |
| 5МВТ4 Б-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 100 | 1500 | 500 | 770 | 230х150х40 | 33 |
| 5МВТ4 Б-8,0/2,0(0,7) |  | 140 | 2000 | 700 | 800 |  |  |
| 5МВТ4 Б-8,0/3,0(1,0) |  | 270 | 3000 | 1000 | 860 |  |  |
| 5МВТ4 Б-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 105 | 1500 | 500 | 795 | 350х220х50 | 33 |
| 5МВТ4 Б-10,0/2,0(0,7) |  | 150 | 2000 | 700 | 830 |  |  |
| 5МВТ4 Б-10,0/3,0(1,0) |  | 290 | 3000 | 1000 | 890 |  |  |
| 5МВТ4 Б-15,0/1,5(0,5) | 15000 | 130 | 1500 | 500 | 890 | 350х220х65 | 44 |
| 5МВТ4 Б-15,0/2,0(0,7) |  | 175 | 2000 | 700 | 935 |  |  |
| 5МВТ4 Б-15,0/3,0(1,0) |  | 400 | 3000 | 1000 | 1010 |  |  |
| 5МВТ4 Б-20,0/1,5(0,5) | 20000 | 150 | 1500 | 500 | 920 | 350х220х65 | 50 |
| 5МВТ4 Б-20,0/2,0(0,7) |  | 200 | 2000 | 700 | 980 |  |  |
| 5МВТ4 Б-20,0/3,0(1,0) |  | 450 | 3000 | 1000 | 1040 |  |  |
| 5МВТ4 Б-26,0/1,5(0,5) | 26000 | 170 | 1500 | 500 | 960 | 400х260х80 | 65 |
| 5МВТ4 Б-26,0/2,0(0,7) |  | 370 | 2000 | 700 | 1015 |  |  |
| 5МВТ4 Б-26,0/3,0(1,0) |  | 515 | 3000 | 1000 | 1065 |  |  |
| 5МВТ4 Б-32,0/1,0(0,4) | 32000 | 150 | 1000 | 400 | 935 | 400х260х80 | 75 |
| 5МВТ4 Б-32,0/1,5(0,5) |  | 420 | 1500 | 500 | 1000 |  |  |
| 5МВТ4 Б-32,0/2,0(0,7) |  | 510 | 2000 | 700 | 1065 |  |  |

6МВТ-Траверсы-спредеры (4 точки)*

Концевые элементы

Для контейнеров					Общего назначения

За верхние фитинги (1)      За нижние фитинги (2)              Крюк (3)                           Скоба (4)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 6МВТ0 30-25/6(2,5) – Траверса-спредер

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 0 – номер концевого элемента (без концевого элемента или с другим СГП); 30 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (30т); 25 – грузоподъемность траверсы в тоннах (25т); 6 – длина траверсы в метрах (6м); 2,5 – ширина траверсы в метрах (2,5м).

- Траверсы-спредеры предназначены для подъема и перемещения грузов больших габаритов и грузоподъемностей (контейнеры и др.);

- По желанию заказчика траверса может быть укомплектована любыми требуемыми СГП, а также специализированными захватами для контейнеров (за нижние и верхние фитинги);

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

*- крепление траверсы осуществляется за четыре крайние точки.

6МВТ1

Траверсы 6МВТ1 предназначен для подъема и перемещения контейнеров типов 1А, 1В, 1С, 1D по ГОСТ 18477-79 за верхние фитинги.

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Длина стропа Г | Параметры проушины | Тип контейнера |
|  |  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 6МВТ1-10,0/2,8(2,26) | 10000 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 2000 | 230x40 | 1D |
| 6МВТ1-20,0/8,9(2,26) | 20000 | 1050 | 5900 |  | 4150 |  | 320x65 | 1С |
| 6МВТ1-25,0/9,0(2,26) | 25000 | 1400 | 9000 |  | 6300 |  | 350x72 | 1В |
| 6МВТ1-30,0/12,0(2,26) | 30000 | 2000 | 12000 |  | 6700 |  | 390x80 | 1А |

6МВТ2

Траверсы 6МВТ2 предназначен для подъема и перемещения контейнеров типов 1А, 1В, 1С, 1D по ГОСТ 18477-79 за нижние фитинги.

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Длина стропа Г | Параметры проушины | Тип контейнера |
|  |  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 6МВТ2-10,0/2,8(2,26) | 10000 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 3500 | 230x40 | 1D |
| 6МВТ2-20,0/8,9(2,26) | 20000 | 1050 | 5900 |  | 4150 |  | 320x65 | 1С |
| 6МВТ2-25,0/9,0(2,26) | 25000 | 1400 | 9000 |  | 6300 |  | 350x72 | 1В |
| 6МВТ2-30,0/12,0(2,26) | 30000 | 2000 | 12000 |  | 6700 |  | 390x80 | 1А |

6МВТ3

Траверсы-спредеры предназначены для подъема и перемещения грузов больших габаритов и грузоподъемностей (контейнеры и др.).

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка О |
|  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 6МВТ3-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 35 | 1500 | 500 | 1150 | 100x16 | 22 |
| 6МВТ3-1,6/2,0(0,7) |  | 55 | 2000 | 700 | 1430 |  |  |
| 6МВТ3-1,6/3,0(1,0) |  | 95 | 3000 | 1000 | 1950 |  |  |
| 6МВТ3-1,6/4,0(1,2) |  | 130 | 4000 | 1200 | 2470 |  |  |
| 6МВТ3-1,6/5,0(1,8) |  | 170 | 5000 | 1800 | 2890 |  |  |
| 6МВТ3-2,5/1,5(0,5) | 2500 | 45 | 1500 | 500 | 1170 | 120x20 | 24 |
| 6МВТ3-2,5/2,0(0,7) |  | 65 | 2000 | 700 | 1450 |  |  |
| 6МВТ3-2,5/3,0(1,0) |  | 110 | 3000 | 1000 | 1950 |  |  |
| 6МВТ3-2,5/4,0(1,2) |  | 160 | 4000 | 1200 | 2500 |  |  |
| 6МВТ3-2,5/5,0(1,8) |  | 215 | 5000 | 1800 | 3020 |  |  |
| 6МВТ3-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 65 | 1500 | 500 | 1230 | 150x25 | 30 |
| 6МВТ3-4,0/2,0(0,7) |  | 80 | 2000 | 700 | 1510 |  |  |
| 6МВТ3-4,0/3,0(1,0) |  | 140 | 3000 | 1000 | 2040 |  |  |
| 6МВТ3-4,0/4,0(1,2) |  | 210 | 4000 | 1200 | 2580 |  |  |
| 6МВТ3-4,0/5,0(1,8) |  | 280 | 5000 | 1800 | 3110 |  |  |
| 6МВТ3-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 105 | 1500 | 500 | 1390 | 190x32 | 38 |
| 6МВТ3-6,0/2,0(0,7) |  | 130 | 2000 | 700 | 1670 |  |  |
| 6МВТ3 -6,0/3,0(1,0) |  | 210 | 3000 | 1000 | 2225 |  |  |
| 6МВТ3-6,0/4,0(1,2) |  | 290 | 4000 | 1200 | 2760 |  |  |
| 6МВТ3-6,0/5,0(1,8) |  | 390 | 5000 | 1800 | 3300 |  |  |
| 6МВТ3-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 140 | 1500 | 500 | 1520 | 210x36 | 38 |
| 6МВТ3-8,0/2,0(0,7) |  | 170 | 2000 | 700 | 1800 |  |  |
| 6МВТ3-8,0/3,0(1,0) |  | 270 | 3000 | 1000 | 2360 |  |  |
| 6МВТ3-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 155 | 1500 | 500 | 1545 | 230x40 | 45 |
| 6МВТ3-10,0/2,0(0,7) |  | 190 | 2000 | 700 | 1830 |  |  |
| 6МВТ3-10,0/3,0(1,0) |  | 285 | 3000 | 1000 | 2390 |  |  |
| 6МВТ3-16,0/1,5(0,5) | 16000 | 200 | 1500 | 500 | 1640 | 290x56 | 58 |
| 6МВТ3-16,0/2,0(0,7) |  | 245 | 2000 | 700 | 1935 |  |  |
| 6МВТ3-16,0/3,0(1,0) |  | 400 | 3000 | 1000 | 2510 |  |  |
| 6МВТ3-20,0/1,5(0,5) | 20000 | 250 | 1500 | 500 | 1670 | 320x65 | 65 |
| 6МВТ3-20,0/2,0(0,7) |  | 320 | 2000 | 700 | 1980 |  |  |
| 6МВТ3-20,0/3,0(1,0) |  | 450 | 3000 | 1000 | 2540 |  |  |
| 6МВТ3-26,0/1,5(0,5) | 26000 | 300 | 1500 | 500 | 1710 | 350x72 | 75 |
| 6МВТ3-26,0/2,0(0,7) |  | 370 | 2000 | 700 | 2015 |  |  |
| 6МВТ3-26,0/3,0(1,0) |  | 515 | 3000 | 1000 | 2565 |  |  |
| 6МВТ3-32,0/1,0(0,4) | 32000 | 290 | 1000 | 400 | 1435 | 390x80 | 85 |
| 6МВТ3-32,0/1,5(0,5) |  | 380 | 1500 | 500 | 1750 |  |  |
| 6МВТ3-32,0/2,0(0,7) |  | 465 | 2000 | 700 | 2065 |  |  |

7МВТ-Траверсы-спредеры (1 точка)*

Центральные элементы

А                                                                                                                                Г

Б                                        В

Проушина                   Проушина – Балансир          Проушина – Скоба           Проушина Осевая

Концевые элементы

Для контейнеров					   Общего назначения

За верхние фитинги (1)      За нижние фитинги (2)              Крюк (3)                           Скоба (4)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 7МВТ3 30-5/3(2,5) – Траверса-спредер

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 3 – номер концевого элемента (крюк); 30 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (30т); 5 – грузоподъемность траверсы в тоннах (25т); 3 – длина траверсы в метрах (3м); 2,5 – ширина траверсы в метрах (2,5м).

- Траверсы-спредеры предназначены для подъема и перемещения грузов больших габаритов и грузоподъемностей (контейнеры и др.);

- Крепление за центральный элемент применяется при ограничении высоты подъема, но такой схеме строповки значительно возрастает масса траверсы;

- По желанию заказчика траверса может быть укомплектована любыми требуемыми СГП, а также специализированными захватами для контейнеров (за нижние и верхние фитинги);

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

*- крепление траверсы осуществляется за центральный элемент.

7МВТ1

Траверсы 7МВТ1 предназначен для подъема и перемещения контейнеров типов 1А, 1В, 1С, 1D по ГОСТ 18477-79 за верхние фитинги.

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Длина стропа Г | Параметры проушины | Тип контейнера |
|  |  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 7МВТА 1-10,0/2,8(2,26) | 10000 | 570 | 2800 | 2260 | 890 | 2000 | 230x40 | 1D |
| 7МВТА 1-20,0/8,9(2,26) | 20000 | 1740 | 5900 |  | 1080 |  | 320x65 | 1С |
| 7МВТА 1-25,0/9,0(2,26) | 25000 | 2700 | 9000 |  | 1100 |  | 350x72 | 1В |
| 7МВТА 1-30,0/12,0(2,26) | 30000 | 3800 | 12000 |  | 1130 |  | 390x80 | 1А |

7МВТ2

Траверсы 7МВТ2 предназначен для подъема и перемещения контейнеров типов 1А, 1В, 1С, 1D по ГОСТ 18477-79 за нижние фитинги.

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Длина стропа Г | Параметры проушины | Тип контейнера |
|  |  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 7МВТА 2-10,0/2,8(2,26) | 10000 | 570 | 2800 | 2260 | 890 | 3500 | 230x40 | 1D |
| 7МВТА 2-20,0/8,9(2,26) | 20000 | 1740 | 5900 |  | 1080 |  | 320x65 | 1С |
| 7МВТА 2-25,0/9,0(2,26) | 25000 | 2700 | 9000 |  | 1100 |  | 350x72 | 1В |
| 7МВТА 2-30,0/12,0(2,26) | 30000 | 3800 | 12000 |  | 1130 |  | 390x80 | 1А |

7МВТ3

Траверсы-спредеры предназначены для подъема и перемещения крупногабаритных грузов (в основном прямоугольной формы).

| Маркировка траверсы | Грузо- подьем- ность, кг | Масса кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка О |
|  |  |  |  |  |  | Д | Е |  |
| 7МВТА 3-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 70 | 1500 | 500 | 400 | 100х16 | 22 |
| 7МВТА 3-1,6/2,0(0,7) |  | 110 | 2000 | 700 | 430 |  |  |
| 7МВТА 3-1,6/3,0(1,0) |  | 190 | 3000 | 1000 | 450 |  |  |
| 7МВТА 3-1,6/4,0(1,2) |  | 260 | 4000 | 1200 | 470 |  |  |
| 7МВТА 3-1,6/5,0(1,8) |  | 340 | 5000 | 1800 | 480 |  |  |
| 7МВТА 3-2,5/1,5(0,5) | 2500 | 90 | 1500 | 500 | 420 | 120x20 | 24 |
| 7МВТА 3-2,5/2,0(0,7) |  | 130 | 2000 | 700 | 450 |  |  |
| 7МВТА 3-2,5/3,0(1,0) |  | 220 | 3000 | 1000 | 475 |  |  |
| 7МВТА 3-2,5/4,0(1,2) |  | 320 | 4000 | 1200 | 500 |  |  |
| 7МВТА 3-2,5/5,0(1,8) |  | 430 | 5000 | 1800 | 520 |  |  |
| 7МВТА 3-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 130 | 1500 | 500 | 480 | 150x25 | 30 |
| 7МВТА 3-4,0/2,0(0,7) |  | 160 | 2000 | 700 | 510 |  |  |
| 7МВТА 3-4,0/3,0(1,0) |  | 280 | 3000 | 1000 | 540 |  |  |
| 7МВТА 3-4,0/4,0(1,2) |  | 420 | 4000 | 1200 | 580 |  |  |
| 7МВТА 3-4,0/5,0(1,8) |  | 560 | 5000 | 1800 | 610 |  |  |
| 7МВТА 3-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 210 | 1500 | 500 | 640 | 190x32 | 38 |
| 7МВТА 3-6,0/2,0(0,7) |  | 260 | 2000 | 700 | 670 |  |  |
| 7МВТА 3-6,0/3,0(1,0) |  | 420 | 3000 | 1000 | 725 |  |  |
| 7МВТА 3-6,0/4,0(1,2) |  | 580 | 4000 | 1200 | 760 |  |  |
| 7МВТА 3-6,0/5,0(1,8) |  | 780 | 5000 | 1800 | 800 |  |  |
| 7МВТА 3-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 280 | 1500 | 500 | 770 | 210x36 | 38 |
| 7МВТА 3-8,0/2,0(0,7) |  | 340 | 2000 | 700 | 800 |  |  |
| 7МВТА 3-8,0/3,0(1,0) |  | 540 | 3000 | 1000 | 860 |  |  |
| 7МВТА 3-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 310 | 1500 | 500 | 795 | 230x40 | 45 |
| 7МВТА 3-10,0/2,0(0,7) |  | 380 | 2000 | 700 | 830 |  |  |
| 7МВТА 3-10,0/3,0(1,0) |  | 570 | 3000 | 1000 | 890 |  |  |
| 7МВТА 3-16,0/1,5(0,5) | 16000 | 400 | 1500 | 500 | 890 | 290x56 | 58 |
| 7МВТА 3-16,0/2,0(0,7) |  | 490 | 2000 | 700 | 935 |  |  |
| 7МВТА 3-16,0/3,0(1,0) |  | 800 | 3000 | 1000 | 1010 |  |  |
| 7МВТА 3-20,0/1,5(0,5) | 20000 | 500 | 1500 | 500 | 920 | 320x65 | 65 |
| 7МВТА 3-20,0/2,0(0,7) |  | 640 | 2000 | 700 | 980 |  |  |
| 7МВТА 3-20,0/3,0(1,0) |  | 900 | 3000 | 1000 | 1040 |  |  |
| 7МВТА 3-26,0/1,5(0,5) | 26000 | 600 | 1500 | 500 | 960 | 350x72 | 75 |
| 7МВТА 3-26,0/2,0(0,7) |  | 740 | 2000 | 700 | 1015 |  |  |
| 7МВТА 3-26,0/3,0(1,0) |  | 1030 | 3000 | 1000 | 1065 |  |  |
| 7МВТА 3-32,0/1,0(0,4) | 32000 | 580 | 1000 | 400 | 935 | 390x80 | 85 |
| 7МВТА 3-32,0/1,5(0,5) |  | 760 | 1500 | 500 | 1000 |  |  |
| 7МВТА 3-32,0/2,0(0,7) |  | 830 | 2000 | 700 | 1065 |  |  |

8МВТ-Траверсы-спредеры трубные (разборные)

Структурные группы                                           Угловые адаптеры

Угловые адаптеры А и Б (выделены красным цветом) служат для компенсации «угла» при изменении диапазона отношений длины к ширине.

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 8МВТ2 30-5/6(3) – Траверса-спредер трубная

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 2 – номер структурной группы (группа 2); 30 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (30т); 5 – грузоподъемность траверсы в тоннах (5т); 6 – длина траверсы в метрах (6м); 3 – ширина траверсы в метрах (3м).

В условном обозначении структурной группы «1» ширина траверсы не обозначается, так как выполняется равной длине.

- По желанию заказчика траверса может быть укомплектована любыми требуемыми СГП, а также специализированными захватами для контейнеров (за нижние и верхние фитинги);

- Конструкция траверсы может быть изменена по желанию заказчика в кратчайшие сроки;

- Разборная структура позволяет, при заданной грузоподъемности, иметь различную длину и ширину траверсы, что делает ее универсальной для грузов различных габаритов.

- Разборная структура позволяет снизить затраты на перевозку, так как отдельные элементы траверсы не превышают 4 метров, и не требуют длинномерной техники для транспортирования.

По вопросам заказа и уточнения данных Вам необходимо связаться с менеджерами компании по указанным выше телефонам.

12МВТ-Траверсы линейные (1 точка)*

Концевые элементы

Звено продольное (1)  Скоба поперечная (3)  Крюк продольный (5) Проушина продольная (7)

Звено поперечное (2)  Крюк поворотный (4)  Крюк поперечный (6) Проушина поперечная (8)

Структура условного обозначения

Пример обозначения: 1МВТ8 В/20-10/5 – Траверса линейная (1 точка)

МВТ – «Майна-Вира» траверсы; 8 – тип концевого элемента (проушина поперечная); В – тип центрального элемента (Проушина – Скоба); 20 – грузоподъемность используемого крана в тоннах (20т); 10 – грузоподъемность траверсы в тоннах (10т); 5 – длина траверсы в метрах (5м).

- Линейные траверсы предназначены для подъема и перемещения грузов различного характера при помощи концевых элементов или грузозахватных приспособлений;

- Траверса может быть изготовлена в одном из указанных выше вариантов концевых и центральных элементов;

- По желанию заказчика траверса может быть дополнительно укомплектована требуемыми СГП;

- Конструкция траверсы может быть подобрана по желанию заказчика в кратчайшие сроки.

* - крепление траверсы осуществляется за центральный элемент.

12МВТ

Типовая линейная траверса с подъемом за центр может быть использована для работы с широким перечнем грузов: для подъема и перемещение рельс и рельсошпальной решетки совместно со специализированными захватами; для подъема и перемещение контейнеров совместно с комплектом строп и захватов за верхние или нижние фитинги; для подъема и перемещения листовой стали совместно со специализированными захватами; для подъема и перемещения различных  длинномеров  (труб, арматуры,

пиломатериала, пролетных балок и др.) совместно с канатными либо круглопрядными стропами; для снятия и установки на транспортные средства или места складирования стекла в деревянной таре; для подъема и перемещения сэндвич панелей при выполнении монтажных работ; для подъема и перемещения энергетического оборудования; для подъема и перемещения автомобилей совместно со специализированными захватами.

За счёт специфической конструкции незначительно увеличена высота траверсы (Б) по сравнению с 1МВТ, однако значительно снижена масса конструкции, а также увеличена ее жёсткость.

| Маркировка траверсы | Ж/д код | Грузоподьем-ность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е |
|  |  |  |  |  |  | В | Г | Д |  |
| 12МВТ3 А-1,2/4,0 | 6981500003 | 1200 | 60 | 4000 | 410 | 100*170*12 | 24 |
| 12МВТ3 А-1,2/6,0 | 6981500004 |  | 110 | 6000 | 460 |  |  |
| 12МВТ3 А-1,2/8,0 | 6981500005 |  | 180 | 8000 | 520 |  |  |
| 12МВТ3 А-1,2/10,0 | 6981500002 |  | 290 | 10000 | 570 |  |  |
| 12МВТ3 А-1,6/4,0 | 6981500007 | 1600 | 80 | 4000 | 560 | 120*180*20 | 24 |
| 12МВТ3 А-1,6/6,0 | 6981500008 |  | 125 | 6000 | 580 |  |  |
| 12МВТ3 А-1,6/8,0 | 6981500009 |  | 220 | 8000 | 610 |  |  |
| 12МВТ3 А-1,6/10,0 | 6981500006 |  | 335 | 10000 | 660 |  |  |
| 12МВТ3 А-2,0/4,0 | 6981500026 | 2000 | 100 | 4000 | 600 | 120*180*30 | 24 |
| 12МВТ3 А-2,0/6,0 | 6981500027 |  | 143 | 6000 | 640 |  |  |
| 12МВТ3 А-2,0/8,0 | 6981500028 |  | 261 | 8000 | 680 |  |  |
| 12МВТ3 А-2,0/10,0 | 6981500025 |  | 400 | 10000 | 720 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,0/4,0 | 6981500047 | 3000 | 120 | 4000 | 610 | 120*180*30 | 27 |
| 12МВТ3 А-3,0/6,0 | 6981500048 |  | 190 | 6000 | 670 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,0/8,0 | 6981500049 |  | 304 | 8000 | 700 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,0/10,0 | 6981500046 |  | 490 | 10000 | 740 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,2/4,0 | 6981500051 | 3200 | 130 | 4000 | 630 | 120*180*30 | 27 |
| 12МВТ3 А-3,2/6,0 | 6981500052 |  | 210 | 6000 | 690 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,2/8,0 | 6981500053 |  | 334 | 8000 | 740 |  |  |
| 12МВТ3 А-3,2/10,0 | 6981500050 |  | 540 | 10000 | 780 |  |  |
| 12МВТ3 А-4,0/4,0 | 6981500062 | 4000 | 150 | 4000 | 690 | 150*230*30 | 35 |
| 12МВТ3 А-4,0/6,0 | 6981500063 |  | 250 | 6000 | 750 |  |  |
| 12МВТ3 А-4,0/8,0 | 6981500064 |  | 370 | 8000 | 840 |  |  |
| 12МВТ3 А-4,0/10,0 | 6981500061 |  | 565 | 10000 | 870 |  |  |
| 12МВТ3 А-5,0/4,0 | 6981500073 | 5000 | 170 | 4000 | 740 | 150*230*30 | 35 |
| 12МВТ3 А-5,0/6,0 | 6981500074 |  | 300 | 6000 | 850 |  |  |
| 12МВТ3 А-5,0/8,0 | 6981500075 |  | 402 | 8000 | 960 |  |  |
| 12МВТ3 А-5,0/10,0 | 6981500072 |  | 600 | 10000 | 1080 |  |  |
| 12МВТ3 А-6,0/4,0 | 6981500077 | 6000 | 195 | 4000 | 910 | 150*230*40 | 35 |
| 12МВТ3 А-6,0/6,0 | 6981500078 |  | 350 | 6000 | 990 |  |  |
| 12МВТ3 А-6,0/8,0 | 6981500079 |  | 447 | 8000 | 1080 |  |  |
| 12МВТ3 А-6,0/10,0 | 6981500076 |  | 650 | 10000 | 1150 |  |  |
| 12МВТ3 А-8,0/4,0 | 6981500081 | 8000 | 220 | 4000 | 980 | 150*230*40 | 40 |
| 12МВТ3 А-8,0/6,0 | 6981500082 |  | 315 | 6000 | 1050 |  |  |
| 12МВТ3 А-8,0/8,0 | 6981500083 |  | 513 | 8000 | 1230 |  |  |
| 12МВТ3 А-8,0/10,0 | 6981500080 |  | 700 | 10000 | 1320 |  |  |
| 12МВТ3 А-10,0/2,0 | 6981500011 | 10000 | 124 | 2000 | 920 | 220*250*40 | 40 |
| 12МВТ3 А-10,0/4,0 | 6981500012 |  | 250 | 4000 | 1020 |  |  |
| 12МВТ3 А-10,0/6,0 | 6981500013 |  | 500 | 6000 | 1210 |  |  |
| 12МВТ3 А-10,0/8,0 | 6981500014 |  | 560 | 8000 | 1300 |  |  |
| 12МВТ3 А-10,0/10,0 | 6981500010 |  | 730 | 10000 | 1400 |  |  |
| 12МВТ3 А-12,0/2,0 | 6981500016 | 12000 | 140 | 2000 | 940 | 220х350х40 | 46 |
| 12МВТ3 А-12,0/4,0 | 6981500017 |  | 290 | 4000 | 1070 |  |  |
| 12МВТ3 А-12,0/6,0 | 6981500018 |  | 520 | 6000 | 1200 |  |  |
| 12МВТ3 А-12,0/8,0 | 6981500019 |  | 640 | 8000 | 1330 |  |  |
| 12МВТ3 А-12,0/10,0 | 6981500015 |  | 760 | 10000 | 1460 |  |  |
| 12МВТ3 А-15,0/2,0 | 6981500021 | 15000 | 156 | 2000 | 1010 | 220х350х40 | 46 |
| 12МВТ3 А-15,0/4,0 | 6981500022 |  | 340 | 4000 | 1140 |  |  |
| 12МВТ3 А-15,0/6,0 | 6981500023 |  | 560 | 6000 | 1260 |  |  |
| 12МВТ3 А-15,0/8,0 | 6981500024 |  | 750 | 8000 | 1380 |  |  |
| 12МВТ3 А-15,0/10,0 | 6981500020 |  | 800 | 10000 | 1510 |  |  |
| 12МВТ3 А-20,0/2,0 | 6981500030 | 20000 | 182 | 2000 | 1070 | 220х350х50 | 59 |
| 12МВТ3 А-20,0/4,0 | 6981500031 |  | 400 | 4000 | 1180 |  |  |
| 12МВТ3 А-20,0/6,0 | 6981500032 |  | 590 | 6000 | 1300 |  |  |
| 12МВТ3 А-20,0/8,0 | 6981500033 |  | 880 | 8000 | 1420 |  |  |
| 12МВТ3 А-20,0/10,0 | 6981500029 |  | 1000 | 10000 | 1540 |  |  |
| 12МВТ3 А-22,0/2,0 | 6981500035 | 22000 | 195 | 2000 | 1080 | 220х350х50 | 59 |
| 12МВТ3 А-22,0/4,0 | 6981500036 |  | 460 | 4000 | 1200 |  |  |
| 12МВТ3 А-22,0/6,0 | 6981500037 |  | 640 | 6000 | 1320 |  |  |
| 12МВТ3 А-22,0/8,0 | 6981500038 |  | 1020 | 8000 | 1440 |  |  |
| 12МВТ3А-20,0/10,0 | 6981500034 |  | 1200 | 10000 | 1560 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/1,5 | 6981500039 | 26000 | 175 | 1500 | 1050 | 260х400х50 | 65 |
| 12МВТ3 А-26,0/2,0 | 6981500041 |  | 205 | 2000 | 1100 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/3,0 | 6981500042 |  | 280 | 3000 | 1160 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/4,0 | 6981500043 |  | 540 | 4000 | 1220 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/6,0 | 6981500044 |  | 720 | 6000 | 1340 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/8,0 | 6981500045 |  | 1200 | 8000 | 1460 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/10,0 | 6981500040 |  | 1500 | 10000 | 1590 |  |  |
| 12МВТ3 А-32,0/1,5 | 6981500054 | 32000 | 205 | 1500 | 1170 | 260х400х50 | 71 |
| 12МВТ3 А-32,0/2,0 | 6981500056 |  | 260 | 2000 | 1200 |  |  |
| 12МВТ3 А-32,0/3,0 | 6981500057 |  | 340 | 3000 | 1260 |  |  |
| 12МВТ3 А-32,0/4,0 | 6981500058 |  | 640 | 4000 | 1320 |  |  |
| 12МВТ3 А-32,0/6,0 | 6981500059 |  | 970 | 6000 | 1440 |  |  |
| 12МВТ3 А-32,0/8,0 | 6981500060 |  | 1450 | 8000 | 1560 |  |  |
| 12МВТ3 А-26,0/10,0 | 6981500055 |  | 2050 | 10000 | 1610 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/1,5 | 6981500065 | 40000 | 216 | 1500 | 1280 | 260х400х50 | 71 |
| 12МВТ3 А-40,0/2,0 | 6981500067 |  | 290 | 2000 | 1300 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/3,0 | 6981500068 |  | 450 | 3000 | 1350 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/4,0 | 6981500069 |  | 750 | 4000 | 1420 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/6,0 | 6981500070 |  | 1250 | 6000 | 1540 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/8,0 | 6981500071 |  | 1720 | 8000 | 1660 |  |  |
| 12МВТ3 А-40,0/10,0 | 6981500066 |  | 2540 | 10000 | 1680 |  |  |

# Text boxes

1МВТХ Х/Х – Х/Х

Номер концевого элемента

Обозначение центрального элемента

Длина траверсы**

Грузоподъемность траверсы

Грузоподъемность используемого крана

2МВТХ Х/Х – Х/Х

Номер концевого элемента

Типовое исполнение траверсы

Длина траверсы**

Грузоподъемность траверсы

Грузоподъемность используемого крана

3МВТ1/Х – Х/Х

Длина траверсы

Грузоподъемность траверсы

Г/п используемого крана

Исполнение траверсы

1

3

2

1

3МВТ2/Х – Х/Х

Длина траверсы**

Грузоподъемность траверсы

Г/п используемого крана

Исполнение траверсы

4МВТХ Х/Х – Х/Х (Х)

Ширина траверсы Б

Длина траверсы А

Номер концевого элемента

Обозначение центрального элемента

Г/п используемого крана

Грузоподъемность траверсы

5МВТХ Х/Х – Х/Х (Х)

Ширина траверсы Б

Длина траверсы А

Номер концевого элемента

Г/п используемого крана

Грузоподъемность траверсы

Обозначение центрального элемента

Б

А

6МВТХ Х – Х/Х (Х)

Ширина траверсы Б

Длина траверсы А

Г/п используемого крана

Грузоподъемность траверсы

Номер концевого элемента

А

Б

7МВТХ Х/Х – Х/Х (Х)

Ширина траверсы Б

Длина траверсы А

Номер концевого элемента

Г/п используемого крана

Грузоподъемность траверсы

Обозначение центрального элемента

А

1

Б

2

8МВТХ Х – Х/Х (Х)

Ширина траверсы Б

Длина траверсы А

Г/п используемого крана

Грузоподъемность траверсы

Номер структурной группы

1МВТХ Х/Х – Х/Х

Номер концевого элемента

Обозначение центрального элемента

Длина траверсы

Грузоподъемность траверсы

Грузоподъемность используемого крана